一、概述
　　TR-9300烟气连续监测系统是采用世界先进在线分析技术与中国环保监测技术相结合，通过我公司多年在工业流程领域中积累的丰富经验精心打造而成。该系统符合中华人民共和国环境保护产业标准HJ/T76-2007，获得中国环境保护产业协会颁发的“环境保护产品认定证书”。该系统应用于烟气中气态污染物（SO2、NOx、CO、CO2、O2）和固态污染物粉尘以及温度、压力、湿度、流量的在线监测，并通过数据采集处理系统生成图谱、环保报表，可将数据远传至各级环保部门。

二、组成
　　气态污染物监测子系统（SO2、NO、O2、CO、CO2等）
　　颗粒物监测子系统（粉尘）
　　烟气参数监测子系统（烟气温度、压力、流速、湿度）
　　数据处理子系统（DAS系统）
　　数据传输系统组成。

三、系统特点
　　系统维护量小
　　系统模块化结构设计，配置灵活
　　系统抗干扰性能强
　　系统操作简单维护方便
　　系统测量精度高
　　系统数据采集精度高
　　系统使用寿命长

四、应用领域
　　系统应用于各类电厂、化工厂、钢铁厂、供热厂、水泥厂、垃圾焚烧厂以及各类燃油、燃煤、燃气锅炉

五、技术参数

| 监测项目 | 测量方法 | 测量范围 | 零点漂移 | 量程漂移 | 响应时间 (T90) | 线性误差 | 输出信号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SO2 | 红外线或紫外线 | 0～100～2000PPm | ±1%FS/7d | ±1%FS/7d | ≤12 | ≤±1%FS | RS-232/485 4～20mA |
| NOx | 红外线或紫外线 | 0～100～2000PPm | ±1%FS/7d | ±1%FS/7d | ≤12 |  | RS-232/485 4～20mA |
| CO | 非分散红外吸收法 | 0～100～2000PPm | ±1%FS/7d | ±1%FS/7d | ≤12 |  | RS-232/485 4～20mA |
| O2 | 电化学或 磁压式 | 0～25% | ±1%FS/7d | ±1%FS/7d | ≤10 |  | RS-232/485 4～20mA |
| 颗粒物 （粉尘） | 光学法或激光 | 0～100～2000mg/m3 | ±2%FS/7d | ±2%FS/7d | ≤1 | ≤±3%FS | 4～20mA |
| 流速 | 压差传感法 | 0～40m/S | ±5%FS/7d | ±5%FS/7d | ≤15 | ≤±1%FS | 4～20mA |
| 压力 | 压差传感法 | -40～40KPa | ±2%FS/7d | ±2%FS/7d |  | ≤±1%FS | 4～20mA |
| 温度 | 热电偶 | 0～250℃ | ±1%FS/7d | ±1%FS/7d |  | ≤±1%FS | 4～20mA |
| 湿度 | 电容法 | 0～100% | ±2%FS/7d | ±2%FS/7d | ≤10 | ≤±1.5%FS | 4～20mA |

电话

029-62817888-802

传真

029-62817818

地址

陕西 西安 未央区 西安市经济开发区草滩生态产业园草滩六路南段

公司主页

http://www.xajuneng.cn/

联系人（销售）：杨轶杉 17691074883